## Slide 1
Installer des composants matériels et logiciels
Chapitre I
Présentation des principales caractéristiques des composantes
Réalisé par : Ghouili Walid
Niveau : Licence — Année de formation 2025-2026
Institut Maghrébin des Sciences Économiques et de Technologie (IMSET)
Module : Systèmes d'exploitation | Durée : 3 à 4 heures

## Slide 2
Plan du chapitre
01
Introduction au module
Pourquoi installer = comprendre ?
02
1. Histoire de l'informatique
De Babbage à l'ordinateur moderne
03
2. Évolution des technologies
Des tubes aux nano-transistors
04
3. Les principales générations des high-tech
5 générations d'ordinateurs
05
4. Architecture du Micro-ordinateur
Hardware + Software — vue d'ensemble
06
5. La partie Hardware
CPU, RAM, ROM, carte mère, périphériques
07
6. La partie Software
SE, applications, pilotes
08
7. Les mémoires
Morte (ROM) et vive (DRAM, SDRAM, DDR)
09
8. Les périphériques
Internes, externes, E/S
10
Atelier introductif
Identification visuelle des composants
11
Synthèse, quiz d'évaluation et exercices d'application
12
Références bibliographiques et webographiques
2 / 36

## Slide 3
Introduction au module
Pourquoi un module sur l'installation matérielle et logicielle ?
Tout technicien informatique, qu'il soit développeur, administrateur, support utilisateur, ou simple usager averti, doit savoir :
• IDENTIFIER les composants d'un ordinateur (RAM, disque, CPU, GPU, cartes…) ;
• INSTALLER un système d'exploitation et le configurer pour un usage spécifique ;
• RACCORDER et installer des périphériques (imprimante, scanner, caméra…) ;
• INSTALLER des logiciels en respectant les pré-requis et la documentation ;
• DIAGNOSTIQUER les pannes matérielles et logicielles courantes.
Ce module est PRATIQUE par essence — il prépare aux situations réelles du métier. Vous apprendrez à LIRE une documentation technique, vérifier la configuration minimale, et prévoir les étapes d'installation avant d'agir.
Au programme : histoire, architecture, mémoires, périphériques, SE, et 4 ateliers pratiques répartis sur les 4 chapitres.
3 / 36

## Slide 4
Objectifs pédagogiques
À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :
Retracer
l'histoire de l'informatique en 5 générations.
Distinguer
hardware (matériel) et software (logiciel).
Décrire
l'architecture d'un micro-ordinateur moderne.
Identifier
visuellement CPU, RAM, ROM, carte mère, disques.
Comparer
DRAM, SDRAM, DDR — leurs débits et générations.
Classifier
périphériques internes / externes / E/S.
Expliquer
le rôle du SE comme couche entre matériel et applications.
Démonter
et remonter un ordinateur sans abîmer les composants.
4 / 36

## Slide 5
Section 1
Histoire de l'informatique
De Babbage à l'ordinateur moderne
5 / 36

## Slide 6
Les précurseurs (XVIIᵉ – XIXᵉ siècle)
Avant l'électronique, des machines mécaniques ouvraient la voie.
1642
La Pascaline
Blaise Pascal (19 ans) invente la première machine à calculer mécanique. Réalise additions et soustractions via roues dentées.
1673
Machine de Leibniz
Gottfried Leibniz améliore la Pascaline : ajoute multiplication et division. Théorise aussi le système binaire.
1801
Métier Jacquard
Joseph-Marie Jacquard utilise des CARTES PERFORÉES pour programmer le tissage de motifs. Première forme de PROGRAMMATION.
1837
Machine analytique de Babbage
Charles Babbage conçoit la première machine PROGRAMMABLE universelle. Jamais construite de son vivant mais conceptuellement révolutionnaire.
1843
Ada Lovelace
Première PROGRAMMEUSE de l'histoire. Écrit l'algorithme pour calculer les nombres de Bernoulli sur la machine de Babbage.
1890
Tabulatrice Hollerith
Herman Hollerith mécanise le recensement US. Fonde IBM en 1924.
6 / 36

## Slide 7
Section 2
Évolution des technologies
Des tubes électroniques aux nano-transistors
7 / 36

## Slide 8
Les 5 générations d'ordinateurs
1ʳᵉ
1940-1956
Tubes à vide
ENIAC (1945), UNIVAC. Énormes (30 t), chaleur extrême, peu fiables. Programmation par câblage.
2ᵉ
1956-1963
Transistors
IBM 1401. Plus petits, fiables, économes. Langages haut niveau (FORTRAN, COBOL).
3ᵉ
1964-1971
Circuits intégrés (CI)
IBM System/360. Plusieurs transistors sur une puce. SE multi-tâches, time-sharing.
4ᵉ
1971-prés.
Micro-processeurs (VLSI)
Intel 4004 (1971). Apple II, IBM PC, smartphones. Des millions de transistors sur 1 puce.
5ᵉ
Auj. - futur
IA, calcul quantique, neuromorphique
Apprentissage profond, ordinateurs quantiques (IBM Q, Google), puces neuromorphiques (IBM TrueNorth).
8 / 36

## Slide 9
Section 3
Architecture du Micro-ordinateur
Hardware + Software : les 2 piliers
9 / 36

## Slide 10
Hardware vs Software — les deux faces d'un ordinateur
HARDWARE — le matériel
Tout ce qu'on peut TOUCHER physiquement.
Composants principaux :
• Carte mère (motherboard)
• Processeur (CPU)
• Mémoire vive (RAM)
• Mémoire morte (ROM, BIOS)
• Disques (SSD, HDD)
• Carte graphique (GPU)
• Carte réseau, son
• Alimentation (PSU)
• Boîtier, ventilateurs
• Périphériques : écran, clavier, souris,
imprimante, scanner, casque…
Sans hardware → pas d'ordinateur.
SOFTWARE — le logiciel
Tout ce qu'on NE peut PAS toucher — code et données.
Trois grandes catégories :
• Système d'exploitation (SE)
Windows, Linux, macOS, Android, iOS
• Pilotes (drivers)
Petits programmes qui parlent au matériel
(carte graphique, imprimante…)
• Applications
Word, Chrome, Photoshop, jeux, antivirus,
compilateurs, bases de données…
Sans software → un ordinateur est un tas de
circuits inertes.
10 / 36

## Slide 11
Section 4
La partie Hardware en détail
Carte mère, CPU, mémoires, disques
11 / 36

## Slide 12
La carte mère — colonne vertébrale du PC
Rôle de la carte mère
La carte mère INTERCONNECTE tous les composants. Elle distribue le courant et coordonne la communication via le chipset.
Ne calcule pas — relie. Sans carte mère compatible, vos composants sont inutilisables.
Éléments visibles sur une carte mère ATX
●
Socket CPU (LGA 1700, AM5)
●
Slots DIMM pour RAM (2 à 4)
●
Chipset (PCH, dissipateur)
●
Slots PCIe (GPU, cartes ext.)
●
Ports SATA (disques 2,5")
●
Slots M.2 (SSD NVMe)
●
Ports E/S backplate (USB, RJ45)
●
Pile CMOS (CR2032)
●
Pin headers (façade, fans)
Les formats (form factors)
Format
Taille (mm)
Usage
E-ATX
305×330
Stations HEDT
ATX
305×244
PC standard
Micro-ATX
244×244
PC compact
Mini-ITX
170×170
Mini-PC
Le chipset — chef d'orchestre
Puce qui route les données entre CPU, RAM, GPU, périphériques.
Sur les CPU modernes (Intel/AMD), une partie est INTÉGRÉE au processeur :
• contrôleur mémoire
• lignes PCIe
Le reste (SATA, USB, audio) reste sur la carte mère.
12 / 36

## Slide 13
Le processeur (CPU) — le cerveau qui calcule
Composants internes
Un CPU contient :
• UC (Unité de Contrôle) — coordonne tout
• UAL (ALU) — fait les calculs (+, −, ×, ÷, ET, OU)
• Registres — petites mémoires ultra-rapides
• Caches L1, L2, L3 — accélérateurs
Le cycle Fetch — Decode — Execute
Répété MILLIARDS de fois par seconde :
1. FETCH — lire l'instruction suivante en mémoire
2. DECODE — comprendre quoi faire
3. EXECUTE — l'exécuter via l'UAL
Caractéristiques clés :
• Fréquence (GHz) — vitesse d'horloge
• Cœurs — nombre de moteurs en parallèle
• Cache — mémoire interne
Diagramme CPU
CPU (Microprocesseur)
UC
(Contrôle)
ALU / UAL
Registres (AX, BX, IP, SP…)
Caches L1 / L2 / L3
Interface BUS (vers RAM, chipset)
Constructeurs : Intel, AMD (PC) ; ARM, Apple (mobile, Mac).
13 / 36

## Slide 14
Section 5
Les mémoires — morte et vive
ROM, DRAM, SDRAM, DDR — vue d'ensemble
14 / 36

## Slide 15
Mémoire morte (ROM) vs mémoire vive (RAM)
ROM — Read Only Memory
« Mémoire morte » ou FIRMWARE.
Caractéristiques :
• Non volatile (conservée hors tension)
• En lecture seule (ou très rarement écrite)
• Très petite (quelques Mo)
Types :
• ROM (fixée à la fabrication)
• PROM (programmable 1 fois)
• EPROM (effaçable UV)
• EEPROM (effaçable électriquement)
• Flash (= EEPROM moderne)
Usage : BIOS/UEFI de la carte mère, firmware
des périphériques (SSD, imprimantes, routeurs).
RAM — Random Access Memory
« Mémoire vive » ou MÉMOIRE DE TRAVAIL.
Caractéristiques :
• Volatile (disparaît à l'extinction !)
• Lecture ET écriture
• Beaucoup plus grande (4 à 128 Go)
• Beaucoup plus rapide que le disque
Contient pendant l'exécution :
• Le noyau du SE
• Les programmes ouverts (Chrome, Word…)
• Les données manipulées
• Le cache disque
Si on coupe le courant → tout disparaît.
C'est pourquoi on SAUVEGARDE sur disque !
15 / 36

## Slide 16
DRAM, SDRAM, DDR — évolution de la RAM moderne
Comment la RAM est passée de 100 MHz à 8 GHz en 25 ans.
DRAM
Dynamic RAM
Type historique de RAM. Chaque bit stocké dans un condensateur qui DOIT être rafraîchi ~64 ms (sinon perte).
Densité haute, coût faible — type DOMINANT.
SRAM
Static RAM
Pas besoin de rafraîchissement. Beaucoup plus rapide MAIS plus chère et moins dense.
Utilisée pour les CACHES CPU (L1, L2, L3).
SDRAM
Synchronous DRAM (1997)
DRAM synchronisée avec l'horloge du bus système.
PC100, PC133 (100/133 MHz). Première étape vers la vitesse.
DDR SDRAM
Double Data Rate (2000)
Transfère DEUX fois par cycle d'horloge (montant et descendant).
À chaque génération : fréquence et débit doublent.
💡 RAM ≠ Stockage. La RAM disparaît à l'extinction ; le disque conserve.
16 / 36

## Slide 17
Les générations DDR — DDR à DDR5
Tableau comparatif des 5 générations de RAM DDR.
Gén.
Année
Fréquence eff.
Débit max
Tension
Période usage
DDR
2000
200 - 400 MT/s
3.2 Go/s
2.5 V
PC 2000-2003
DDR2
2003
400 - 1066 MT/s
8.5 Go/s
1.8 V
PC 2004-2007
DDR3
2007
800 - 2133 MT/s
17 Go/s
1.5 V
PC 2008-2014
DDR4
2014
2133 - 3200 MT/s
25.6 Go/s
1.2 V
PC 2015-2021
DDR5
2020
4800 - 8400 MT/s
67.2 Go/s
1.1 V
PC actuel (2022+)
⚠ Compatibilité absolue
Les générations DDR ne sont PAS compatibles entre elles. Encoches différentes, tensions différentes, contrôleurs différents.
Une barrette DDR4 n'entre PAS dans un slot DDR5 (et inversement). Vérifier la compatibilité de la carte mère ET du CPU avant achat.
17 / 36

## Slide 18
Section 6
Les périphériques
Internes, externes, E/S
18 / 36

## Slide 19
Classification des périphériques
Un PÉRIPHÉRIQUE est tout matériel raccordé à l'ordinateur. 3 classifications principales.
Par DIRECTION
Entrée (input)
clavier, souris, scanner, webcam,
micro, lecteur de carte
Sortie (output)
écran, imprimante, haut-parleurs,
casque, vidéoprojecteur
Entrée + Sortie (E/S)
écran tactile, disque dur, clé USB,
modem, manette à retour
Par LOCALISATION
Internes
RAM, SSD, GPU, carte réseau
Wi-Fi M.2 (à l'intérieur)
Externes
clavier USB, souris, imprimante,
disque externe (à l'extérieur)
Embarqués (laptop)
écran intégré, webcam intégrée,
micro intégré, trackpad
Par INTERFACE
Filaire
USB, HDMI, Ethernet, SATA,
PCIe, jack 3.5mm
Sans-fil
Bluetooth, Wi-Fi, infrarouge,
NFC, RF
Réseau
imprimantes IP, NAS, caméras IP,
disques réseau
19 / 36

## Slide 20
Périphériques courants et leurs ports de raccordement
Périphérique
Type
Port standard
Particularité
Clavier
Entrée
USB-A / Bluetooth
1-key rollover ou N-key
Souris
Entrée
USB-A / Bluetooth
Optique ou laser
Écran
Sortie
HDMI / DisplayPort
4K, 144 Hz selon modèle
Imprimante
Sortie
USB-B / Wi-Fi / RJ45
Jet d'encre ou laser
Scanner
Entrée
USB / Wi-Fi
Résolution en DPI
Webcam
Entrée
USB-A / intégré
720p, 1080p, 4K
Casque + micro
E + S
USB / jack 3.5mm
Stéréo, surround 7.1
Disque externe
E/S
USB-A / USB-C
HDD ou SSD
Clé USB
E/S
USB-A / USB-C
Capacité 8 Go à 2 To
Vidéoprojecteur
Sortie
HDMI / VGA
Lumens, focus
Manette
Entrée
USB / Bluetooth
Vibration, retour de force
20 / 36

## Slide 21
La partie Software — l'intelligence du PC
Trois grandes catégories de logiciels
1. Système d'exploitation (SE)
La couche FONDAMENTALE qui démarre la machine et gère tout.
Exemples : Windows 11, Linux Ubuntu, macOS, Android, iOS
2. Pilotes (drivers)
Petits programmes qui font dialoguer le SE avec un matériel précis.
Exemples : Pilote NVIDIA, pilote imprimante HP, pilote Wi-Fi Intel
3. Applications utilisateur
Tout ce que l'utilisateur LANCE pour travailler ou se distraire.
Exemples : Word, Chrome, Photoshop, VLC, jeux, antivirus, IDE
Pile logicielle (stack)
Utilisateur
Applications
Bibliothèques (libs)
Système d'exploitation
Pilotes (drivers)
Matériel
21 / 36

## Slide 22
Atelier introductif
Identification visuelle des composants
Pratique guidée sur PC ouvert
22 / 36

## Slide 23
Atelier — démontage et identification d'un PC
Durée : 1 h 30 | Mode : binôme | Niveau : pratique
Objectif
Démonter un PC, identifier les composants, comprendre leur rôle, remonter.
Étapes
1.
ÉCURITÉ : débrancher l'alimentation, porter un bracelet antistatique (ou toucher le boîtier métal).
2.
Ouvrir le boîtier (vis sur l'arrière, panneau latéral).
3.
Identifier visuellement : carte mère, CPU (sous le ventirad), barrettes RAM, GPU, SSD/HDD, alimentation.
4.
Noter sur une fiche : marque/modèle de chaque composant (visible).
5.
Retirer la RAM (clips de chaque côté) → observer les puces, les encoches DDR.
6.
Retirer la carte graphique (PCIe lock + vis case).
7.
Retirer le disque SATA (câble data + câble alim).
8.
Repérer la pile CMOS (CR2032) — ne pas retirer (perd la config BIOS).
9.
Remonter dans l'ORDRE INVERSE en s'assurant de bien enficher chaque composant.
10.
Refermer le boîtier, rebrancher, allumer → le PC doit démarrer normalement.
Livrable : fiche d'inventaire détaillée (composant / marque / modèle / fonction) + photos avant/après.
23 / 36

## Slide 24
Synthèse globale du chapitre
1
L'informatique a 5 générations : tubes, transistors, CI, microprocesseurs, IA.
2
Précurseurs : Pascaline (1642), Jacquard (1801), Babbage + Ada Lovelace (1837).
3
Un PC = HARDWARE (matériel) + SOFTWARE (logiciel).
4
Hardware : carte mère, CPU, RAM, ROM, disques, périphériques.
5
Software : SE + pilotes + applications.
6
CPU : UC + ALU + registres + caches. Cycle Fetch-Decode-Execute.
7
ROM : non volatile, fixe (BIOS/UEFI). RAM : volatile, dynamique.
8
DRAM/SDRAM/DDR : évolution de la RAM. DDR5 aujourd'hui = 67 Go/s.
9
Périphériques par direction (E/S), localisation (interne/externe), interface (USB, BT…).
10
Avant tout démontage : sécurité (déconnexion + antistatique).
24 / 36

## Slide 25
Questions d'évaluation (1/2)
Q1.
Qui a conçu la première machine programmable (1837) ?
a) Pascal b) Babbage c) Turing
Réponse : b — Charles Babbage.
Q2.
La 4ᵉ génération d'ordinateurs utilise :
a) Tubes à vide b) Circuits intégrés c) Microprocesseurs VLSI
Réponse : c — depuis l'Intel 4004 en 1971.
Q3.
Le hardware désigne :
a) Le logiciel b) Le matériel c) Les données
Réponse : b — tout ce qu'on peut toucher.
Q4.
La mémoire ROM est :
a) Volatile b) Non volatile c) Très lente
Réponse : b — conserve son contenu hors tension.
Q5.
DDR signifie :
a) Direct Data Rate b) Double Data Rate c) Dynamic Data RAM
Réponse : b — Double Data Rate (2 transferts par cycle).
25 / 36

## Slide 26
Questions d'évaluation (2/2)
Q6.
Une imprimante est un périphérique :
a) D'entrée b) De sortie c) De stockage
Réponse : b — reçoit des données, produit du papier.
Q7.
Le rôle de l'UAL dans le CPU est :
a) Stocker b) Calculer c) Décoder
Réponse : b — Unité Arithmétique et Logique.
Q8.
SDRAM signifie :
a) Static DRAM b) Synchronous DRAM c) Sequential DRAM
Réponse : b — synchronisée à l'horloge système.
Q9.
Un disque SSD est :
a) Mécanique avec plateaux b) Mémoire flash sans pièce mobile c) Cassette
Réponse : b — Solid State Drive.
Q10.
Avant ouvrir un PC, on doit :
a) Allumer le PC b) Débrancher l'alimentation c) Ne rien faire
Réponse : b — sécurité absolue.
26 / 36

## Slide 27
Exercices d'application
Exercice 1 — Frise chronologique
Reproduire la frise des 5 générations d'ordinateurs. Pour chaque génération, citer 1 exemple de machine emblématique et la technologie de base.
Exercice 2 — Inventaire de votre PC
Identifier (sans démonter) sur votre PC personnel : marque/modèle CPU, fréquence, nombre de cœurs, quantité et type de RAM (DDR3/4/5), taille du disque, marque GPU. Outils : Paramètres → Système ou commande wmic / cpuinfo.
Exercice 3 — Comparaison périphériques
Tableau comparatif : clavier filaire USB vs Bluetooth. Avantages, inconvénients, consommation, latence, prix moyen.
Exercice 4 — Choix d'achat
Vous devez configurer un PC bureautique à 600 € : choisissez CPU, RAM, SSD, carte mère, écran, clavier-souris. Justifier chaque choix selon le rapport qualité/prix.
27 / 36

## Slide 28
Conclusion du chapitre
Vous connaissez désormais le PC sous toutes ses faces
Vous avez désormais une vision COMPLÈTE de la composition d'un ordinateur :
• Vous savez retracer son HISTOIRE et placer chaque génération dans son contexte ;
• Vous comprenez la séparation fondamentale HARDWARE / SOFTWARE ;
• Vous identifiez visuellement les composants principaux ;
• Vous distinguez les types de mémoires (ROM, DRAM, SDRAM, DDR1-5) ;
• Vous classifiez les périphériques selon plusieurs critères ;
• Vous savez démonter et remonter un PC en toute sécurité.
Au chapitre suivant, nous passerons à la PRATIQUE : mise en marche du micro-ordinateur, manipulation des commandes système (UNIX/DOS), gestion des fichiers en mode textuel et graphique, et configuration personnalisée d'un système d'exploitation pour un usage spécifique.
« Connaître les composants, c'est déjà savoir où chercher quand quelque chose ne marche pas. »
28 / 36

## Slide 29
Références bibliographiques et webographiques
Bibliographie
■
Tanenbaum A. S. — Architecture de l'ordinateur, 5ᵉ éd., Pearson, 2013.
■
Patterson D., Hennessy J. — Computer Organization and Design, Morgan Kaufmann, 2020.
■
Cazes A., Delacroix J. — Architecture des machines et systèmes informatiques, Dunod, 2018.
■
Mueller S. — Upgrading and Repairing PCs, 22ᵉ éd., Que Publishing, 2015.
■
Petzold C. — Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software, MS Press, 2000.
Webographie
›
computerhistory.org — Computer History Museum, photos et archives
›
intel.com/content/www/us/en/products — catalogue Intel CPU
›
amd.com — AMD processors and GPUs
›
kingston.com/fr/blog — guides DDR et mémoire
›
ifixit.com — guides de démontage illustrés
›
fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'informatique
›
fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_de_von_Neumann
›
fr.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
›
tomshardware.fr — benchmarks et tests matériels
›
techpowerup.com/cpu-specs — base de données CPU
29 / 36